ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРИМЕТАЛЬНОЙ СЕЙСМОЛОГИИ

Заведует лабораторией кандидат физико-математических наук

Алишер Хайдарович Ибрагимов

Год основания лаборатории. Лаборатория организована в 2016 году на основании Постановления Президента РУз №191.

Сотрудники лаборатории.

Два кандидата физ.-мат. наук, один младший научный сотрудник, стажер-исследователь, 5 инженеров.

Основным научным направлением лаборатории являются исследования в области инструментальной сейсмологии, проведение работ по сейсмическому микрорайонированию площадок строительства, разработка технологии раннего оповещения о сильных землетрясениях, сейсмический мониторинг объектов недропользования. Для особо важных объектов ведутся работы по созданию синтетических акслерограмм для расчета на сейсмическую устойчивость.

Научные достижения.

Лаборатория активно участвует в выполнении государственных грантов Агенства науки и технологий, ККиРНТ при КМ РУз и ФПФИ АН РУз.

За прошедший период выполнено 3 научных отчета. Получено 2 патента на пакеты программных средств.

Специалисты лаборатории готовят магистров по специальности "Сейсмология и сейсмометрия".

Сотрудниками лаборатории выполнены работы по мониторингу сейсмической устойчивости бортов карьера Кальмакыр. Выполнена работа по сейсмическому микрорайонированию бортов карьера Мурунтау. Изучено влияние промышленных взрывов на объекты инфраструктуры карьера.

В настоящее время в рамках прикладной научной темы «Разработка методики раннего оповещения о сильных землетрясениях и экстренного информирования о возникших землетрясениях на территории Республики Узбекистан» (контракт № ПЗ-20170921217) разработаны и изготовлены цифровые   акселерометры с функцией передачи данных на сервер по протоколу tcp/ip. Разработан telegram-bot для оперативного информирования об ожидаемой сотрясаемости на территории г.Ташкента и времени их прихода.

Сотрудники лаборатории принимают участие в макросейсмическом обследовании последствий сильных землетрясений, произошедших на территории Республики.

Разработан прибор, показывающий интенсивность сейсмических воздействий в баллах по шкале EMS-98.

Публикации:

1. Ибрагимов А.Х., Хамидов Х.Л. Оценка колебания плотин Гиссаракского и Тупалангского водохранилищ Южного Узбекистана.//  Анализ, прогноз и управление природными рисками с учетом глобального изменения климата. - Десятая международная научно-практическая конференция по проблемам снижения природных опасностей и рисков «ГЕОРИСК – 2018»,- 3-24 октября 2018 года, г. Москва.

2. Ибрагимов А.Х., Хамидов Л.Х. Частота собственных колебаний Резаксайского и Каркидонского водохранилищ Ферганской долины. –Геофизические методы решения актуальных проблем современной сейсмологии. Ташкент, 2018. с.460-463.

3. Ибрагимов А.Х.  О  применимости  системы   раннего  оповещения  о  сильных   землетрясениях   в  Узбекистане. –Геофизические методы решения актуальных проблем современной сейсмологии. Ташкент, 2018. с.36-38.

4. Хакимов Ш.А., Исмаилов В.А, Ибрагимов А.Х.   Сучаснi еучнологii домобудуваия та проблеми сейсмичноi безпеки забудови мiст в Центрально Азиатскому регiонi. Наука та будiвництво. 2019, №3(19). С.48-51.

5. Rustam Niyazov, Bakhtiyar Nurtaev, Shavkat Abdullaev, Alisher Ibragimov. Some features of self-exited landslides during Hindu Kush earthquakes. -17-th International Symposium on Geo-disaster Reduction. 2019, 19-23 august, Issik Kul, KR. p.20.

6. Ибрагимов А.Х., Хамидов Х.Л., Юлдашев Э.Ш., Мажидов Ж.Р. Оценка кинематических элементов сейсмических волн при динамических воздействиях промышленными взрывами.  Проблемы сейсмологии, Ташкент, 2019, №2, с.с.64-75.

7. Хамидов Л.А., Ибрагимов А.Х., Хамидов Х.Л., Артиков Ф.Р., Ганиева Б.Р., Анварова С.Г.
Результаты обработки данных за текущий период по записям землетрясений на плотине и береговых склонах  Чарвакского водохранилища. Seysmologiya muammolari * Проблемы сейсмологии * Seismology problems * №1, т.2, 2020. с.с.52-64.

Патенты:

1. Ибрагимов А.Х., Ли А.В. IntensityMap  компьютер дастури. Свидетельство  DGU-05860  05.12.2018 г.

2. Ибрагимов Р.С., Ибрагимов А.Х., Ли А.В. IntensityMap V3.0 компьютер дастури. Свидетельство  DGU-07095. 12.09.2019 г.